Umrechnungstabelle Druck

| UNIT | bar | mbar | kPa | Psi | mWs | ft H2O | in H2O | mmHg | in Hg | Kp/cm² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 bar | 1 | 1000 | 100 | 14,5038 | 10,1972 | 33,4553 | 401,463 | 750,064 | 29,53 | 1,019716 |
| 1 mbar | 0,001 | 1 | 0,1 | 0,0145 | 0,0102 | 0,03346 | 0,40146 | 0,75006 | 0,02953 | 0,001019 |
| 1 kPa | 0,01 | 10 | 1 | 0,14504 | 0,10197 | 0,33455 | 4,01463 | 7,50064 | 0,2953 | 0,01019 |
| 1 Psi | 0,06895 | 68,9476 | 6,89476 | 1 | 0,70307 | 2,30666 | 27,6799 | 51,7151 | 2,03602 | 0,07031 |
| 1 mWs | 0,09807 | 98,0665 | 9,80665 | 1,42233 | 1 | 3,28084 | 39,3701 | 73,5561 | 2,8959 | 0,1 |
| ft H2O | 0,02989 | 29,8907 | 2,98907 | 0,43353 | 0,3048 | 1 | 12 | 22,4199 | 0,88267 | 0,03048 |
| in H2O | 0,00249 | 2,49089 | 0,24909 | 0,03613 | 0,0254 | 0,08333 | 1 | 1,86833 | 0,07356 | 0,00254 |
| mmHg | 0,00133 | 1,33322 | 0,13332 | 0,01934 | 0,0136 | 0,0446 | 0,53524 | 1 | 0,03937 | 0,00136 |
| in Hg | 0,03386 | 33,8639 | 3,38639 | 0,49115 | 0,34532 | 1,13293 | 13,5951 | 25,4 | 1 | 0,03453 |
| Kp/cm² | 0,980665 | 980,665 | 98,0665 | 14,22334 | 10 | 32,8084 | 393,701 | 735,561 | 28,959 | 1 |